## Slide 1
Day 099
网络配置与诊断：ip/route、ping、traceroute、DNS
第 15 周 · Linux主线
阶段一 · Python
预计 约 2 小时
理论30 + 实操60 + 练习30
打开这页 PPT，今天的学习就开始了。

## Slide 2
DAY 099 · GOAL
今天学什么 · 为什么学
0基础计算机与网络安全工程师训练营 V2.0 · 第一阶段 Python · Day 099
2
今天学什么
1. 用 ip addr 看懂网卡名、IP/掩码、状态 UP/DOWN，并说出 lo 回环口的作用
2. 用 ip route 说出默认网关的含义，理解包出网的第一跳
3. 用 ping 测连通性，用 traceroute 看数据包沿途每一跳，逐步定位断网环节
4. 写 /etc/hosts 完成本机域名解析，并用 dig/nslookup 观察 DNS 查询过程
5. 掌握 ip link set / nmcli 等基础配置命令，能启用/禁用一块网卡
为什么学
• 安全工程师第一件事永远是"摸清网络"：不知道 IP、路由、DNS，日志和攻击面分析都无从谈起。
• 断网排查是日常高频故障：按 本机→网关→公网→DNS 的顺序排查，5 分钟 vs 抓瞎半天。
• hosts 文件既是最简单的"域名劫持"，也是内网测试环境的第一配置 —— 攻防两端都绕不开它。

## Slide 3
DAY 099 · MAP
知识地图：网络配置与诊断：ip/route、ping、traceroute、DNS
0基础计算机与网络安全工程师训练营 V2.0 · 第一阶段 Python · Day 099
3
ip addr
看 IP/网卡
ip route
看网关路由
ping/traceroute
测连通与路径
/etc/hosts
本机解析
dig/nslookup
DNS 查询
诊断流程
逐跳定位
本周位置：第 15 周 · Linux主线。
本日定位：看懂并配置一台 Linux 机器的网络：查 IP、看路由、用 ping/traceroute 定位断点，理解 /etc/hosts 与 DNS 解析顺序。
学完今天，你离本月项目又近一步 —— 每个知识点都会在项目里用到。
说明 今天的目标：理解 网络配置与诊断：ip/route、ping、traceroute、DNS 的核心原理，并亲手把代码跑起来。

## Slide 4
DAY 099 · CONCEPT
ip addr：看懂自己的网络身份
0基础计算机与网络安全工程师训练营 V2.0 · 第一阶段 Python · Day 099
4
ip addr（简写 ip a）列出所有网卡：名称、状态、IP、MAC 地址。
lo 是回环口 127.0.0.1：本机自测用，流量不出网卡，ssh 127.0.0.1 是连自己。
网卡名 eth0/ens33/wlp3s0 都是普通名字；state UP 才在工作，DOWN 不通。
IP 里的 /24 是掩码：前 24 位是网段号，192.168.1.10/24 与同网段 .20 直接连通。
ip-addr.txt
$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 state UNKNOWN
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> state UP
inet 192.168.1.10/24 brd 192.168.1.255 scope global ens33
inet6 fe80::20c:29ff:fe12:34ab/64 scope link
$ ip -brief addr # 精简输出
lo UNKNOWN 127.0.0.1/8
ens33 UP 192.168.1.10/24
$ ip link set ens33 down # 禁用网卡（实验后记得 up 回来）
提示 练习在虚拟机里做：禁用网卡后自己 ping 不通，再 up 恢复 —— 亲手体会状态的意义。

## Slide 5
DAY 099 · CODE
ip route：包从哪扇门出网
0基础计算机与网络安全工程师训练营 V2.0 · 第一阶段 Python · Day 099
5
路由表决定每个包的下一跳：同网段直达，跨网段交给网关。
default via 192.168.1.1 就是默认网关 —— 所有不在本地的包的第一扇门。
问自己三连：我有没有 IP（addr）→ 我到网关通不通（ping 网关）→ 网关到公网通不通。
安全视角：路由表也是信息收集目标，netstat -r、ip route 是摸清目标网络拓扑的第一步。
ip-route.txt
$ ip route
default via 192.168.1.1 dev ens33 proto dhcp metric 100
192.168.1.0/24 dev ens33 proto kernel scope link src 192.168.1.10
$ ping -c 2 192.168.1.1 # 通网关 = 本地链路正常
$ ping -c 2 223.5.5.5 # 通公网 IP = 出网正常
$ ping -c 2 www.baidu.com # 通域名 = DNS 也正常
# 三步定位法：网关通、公网通、域名通 —— 哪一步开始失败，问题在哪一层
提示 ping -c 2 是限定次数：Linux 下 ping 默认一直发，Ctrl+C 停止。

## Slide 6
DAY 099 · CONCEPT
traceroute：看包走过的每一跳
0基础计算机与网络安全工程师训练营 V2.0 · 第一阶段 Python · Day 099
6
ping 只告诉你通不通，traceroute 告诉你路上经过哪些路由器。
原理：发送 TTL=1,2,3... 的探测包，每个路由器把 TTL 减到 0 时回 "超时" 报文，从而暴露自己。
每一行 = 一跳；出现 * * * 表示该跳不回应（常见于运营商设备防探测）。
诊断用法：断在哪一跳 —— 第 1 跳就不通是你家里/本网段问题，中途断是运营商，最后一跳断可能是目标挂了。
traceroute.txt
$ traceroute www.example.com # 没有就 sudo apt install traceroute
traceroute to www.example.com (93.184.216.34), 30 hops max
1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 1.2 ms ← 我的网关
2 100.64.0.1 5.8 ms ← 运营商接入
3 * * * ← 该跳不回应, 正常现象
4 93.184.216.34 68.3 ms ← 到达目标
$ tracepath www.example.com # 无需 root 的替代命令
提示 安全提示：traceroute 与 ping 是踩点侦查的基本功 —— 只对自己实验环境或明确授权的目标使用。

## Slide 7
DAY 099 · CODE
/etc/hosts 与 DNS：域名到 IP 的两级查询
0基础计算机与网络安全工程师训练营 V2.0 · 第一阶段 Python · Day 099
7
Linux 查域名先看 /etc/hosts 本地映射，再问 DNS 服务器（配置在 /etc/resolv.conf）。
hosts 格式：IP 域名 —— 本地测试神器，把假域名指到自己的服务器。
DNS 层级：本地缓存 → 根服务器 → 顶级域 .com → 权威服务器，逐级找到答案。
dig 输出四段：QUESTION 问什么、ANSWER 答什么、AUTHORITY 谁管的、附加段；nslookup 输出更简单。
对比项 | /etc/hosts | DNS
存放位置 | 本机文件 | 分布式全球服务
生效方式 | 改完立即生效 | 受 TTL/缓存影响
适合场景 | 内网别名、本地测试、临时屏蔽 | 公网域名、大规模解析
安全角色 | 本机最简劫持/屏蔽广告 | 投毒与劫持的攻防主战场
hosts-dns.txt
$ echo "192.168.1.50 myweb.test" | sudo tee -a /etc/hosts
$ ping -c 1 myweb.test # 解析到 192.168.1.50
$ dig +short myweb.test # +short 只要答案
$ dig www.example.com # 看完整查询过程与 TTL
$ nslookup www.example.com # 交互式小工具
$ dig @223.5.5.5 www.example.com # 指定用阿里公共 DNS 查询
提示 dig @8.8.8.8 换 DNS 服务器查询，是排查"换了 DNS 就通/不通"的标准动作。

## Slide 8
DAY 099 · QUIZ
随堂自测（学完立刻做，5 题 10 分钟）
0基础计算机与网络安全工程师训练营 V2.0 · 第一阶段 Python · Day 099
8
1. lo 回环口 127.0.0.1 是干什么的？
2. ping 192.168.1.1 通，ping 223.5.5.5 不通，问题最可能在哪？
3. traceroute 第三跳显示 * * *，一定是网络断了吗？
4. /etc/hosts 和 DNS 谁先被查询？
5. dig 与 nslookup 有什么区别？
答案在本页备注（视图 → 备注）。全对 = 今天过关；错 2 题以上 = 重看对应小节。
Notes: 【随堂答案】 1. 本机回环接口：发往 127.0.0.1 的流量不出物理网卡，直接本机自收自答，用于本机服务自测。 2. 本地链路和网关正常，包出不了网关后的公网：查网关的上游、路由器 WAN、或防火墙拦截 ICMP。 3. 不一定。该跳路由器只是不回复 TTL 超时报文（常见防护行为），后续跳仍可达说明链路是通的。 4. 通常 hosts 先（由 nsswitch.conf 决定顺序），hosts 没有才问 DNS —— 这也是改 hosts 能"劫持"域名的原理。 5. 都能查 DNS；dig 输出完整查询段（QUESTION/ANSWER/AUTHORITY）信息更全，nslookup 简单易读，排查时先用 dig。

## Slide 9
DAY 099 · PITFALLS
常见误区对照（新手 90% 的坑都在这）
0基础计算机与网络安全工程师训练营 V2.0 · 第一阶段 Python · Day 099
9
错误写法 / 想法 | 问题所在 | 正确做法
只看不动手 | 看懂 ≠ 会写，眼高手低 | 每个示例逐行敲一遍并运行
跳过报错信息 | 错过最快的线索 | 先读最后一行再定位行号
copy 大段代码不求甚解 | 项目一变就不会改 | 理解每一行的作用再复制

## Slide 10
DAY 099 · SECURITY
安全视角：这个知识以后怎么用
0基础计算机与网络安全工程师训练营 V2.0 · 第一阶段 Python · Day 099
10
网络探测类命令（ping/traceroute/dig）仅限自己实验环境或明确授权的目标，未经授权探测属违法行为。
hosts 文件可被用于钓鱼重定向：安全自查时留意它有没有被写入可疑映射。
DNS 明文可被劫持/窥探，了解 dig 输出是日后理解 DNSSEC/DoH 的基础。
注意 法律红线：以上场景只允许在自己的实验环境、靶场或明确授权的目标上练习。

## Slide 11
DAY 099 · LAB
动手实验（今天最重要的 60 分钟）
0基础计算机与网络安全工程师训练营 V2.0 · 第一阶段 Python · Day 099
11
实验目标 在虚拟机里完成一次完整的网络体检并制造一次"断网"，用流程定位并修复。
1. ip addr / ip route 记录虚拟机的 IP、掩码、网关，抄进 notes/day099.txt。
2. 按三步法 ping：本机 127.0.0.1 → 网关 → 223.5.5.5 → www.baidu.com，全部截图或记录输出。
3. sudo ip link set ens33 down 制造断网，再跑三步法，观察从哪一步开始失败。
4. ip link set ens33 up 恢复；用 traceroute 看到一个公网网站的完整路径。
5. 在 /etc/hosts 加一条 127.0.0.1 test.local，用 ping 验证解析，再用 dig +short test.local 解释为什么结果不同。
完成标准：
☐ 能不看笔记说出 ip addr 输出里 IP/掩码/网卡状态的含义
☐ 三步定位法完整跑通，并能指出断网时失败发生在哪一步
☐ /etc/hosts 条目生效：ping test.local 返回 127.0.0.1

## Slide 12
DAY 099 · PRACTICE
练习题（30 分钟，先自己想再看提示）
0基础计算机与网络安全工程师训练营 V2.0 · 第一阶段 Python · Day 099
12
1. lo 回环口 127.0.0.1 是干什么的？
提示：想想自己 ping 自己
2. ping 192.168.1.1 通，ping 223.5.5.5 不通，问题最可能在哪？
3. traceroute 第三跳显示 * * *，一定是网络断了吗？
4. /etc/hosts 和 DNS 谁先被查询？
5. dig 与 nslookup 有什么区别？
做完对答案：答案在本页 PPT 备注里（视图 → 备注）。
Notes: 【练习题答案】 1. 本机回环接口：发往 127.0.0.1 的流量不出物理网卡，直接本机自收自答，用于本机服务自测。 2. 本地链路和网关正常，包出不了网关后的公网：查网关的上游、路由器 WAN、或防火墙拦截 ICMP。 3. 不一定。该跳路由器只是不回复 TTL 超时报文（常见防护行为），后续跳仍可达说明链路是通的。 4. 通常 hosts 先（由 nsswitch.conf 决定顺序），hosts 没有才问 DNS —— 这也是改 hosts 能"劫持"域名的原理。 5. 都能查 DNS；dig 输出完整查询段（QUESTION/ANSWER/AUTHORITY）信息更全，nslookup 简单易读，排查时先用 dig。

## Slide 13
DAY 099 · HOMEWORK
今日作业（写进你的练习文件夹）
0基础计算机与网络安全工程师训练营 V2.0 · 第一阶段 Python · Day 099
13
1. 为自己的虚拟机写一份"网络体检报告"：IP/掩码/网关/DNS/到 3 个目标的 traceroute 路径。
2. 把三步定位法（本机→网关→公网→DNS）写成自己的排查口诀，并故意断一次网卡演练。
3. 用 dig 查 5 个常用网站的 A 记录与 TTL，观察不同站点 TTL 的差异。
4. 预习 Day 100：端口 —— 网络世界的"门牌号"，ss -tlnp 怎么读。
文件管理习惯（从今天开始保持）
所有代码放进 D:\bootcamp\day001 这样的日期文件夹；文件名用英文小写+下划线；每个文件第一行用 # 写注释说明用途。

## Slide 14
DAY 099 · CHECK
今日验收 · 今天结束时你必须做到
0基础计算机与网络安全工程师训练营 V2.0 · 第一阶段 Python · Day 099
14
☐ 能不看笔记说出 ip addr 输出里 IP/掩码/网卡状态的含义
☐ 三步定位法完整跑通，并能指出断网时失败发生在哪一步
☐ /etc/hosts 条目生效：ping test.local 返回 127.0.0.1
☐ 能用自己的话讲清 网络配置与诊断：ip/route、ping、traceroute、DNS 的核心概念
滚动复习（10 分钟）
今天是第一天，无旧知识。早点休息。
明天预告
Day 100 · 端口查看与管理：ss -tlnp、常见端口与占用排查。